## Slide 1: Firebase

## Slide 2: Firebase เป็น Project ถูกออกแบบมาให้เป็น API และ CloudStorageสำหรับพัฒนา Realtime Application รองรับหลาย Platform เบื้องต้นล่าสุดก็มีให้ใช้พัฒนาด้วยกัน 3 Platform คือ IOS App, Android App, Web App
Firebase คือ..

## Slide 3: Firebase มีบริการอะไรให้บ้าง..
1
Firebase Analytics
บริการวิเคราะห์ข้อมูล ดึงเทคโนโลยีมาจาก Google Analytics แถมยังเปิดให้ใช้ฟรีแบบไม่จำกัดปริมาณข้อมูลใดๆ
2
Firebase Cloud Messaging (FCM)
ระบบส่งข้อความแจ้งเตือน ใช้งานฟรีไม่จำกัดปริมาณข้อความ
3
Firebase Storage
บริการพื้นที่เก็บข้อมูล เอาไว้เก็บภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ขนาดใหญ่จากแอพของผู้ใช้ สร้างอยู่บน Google Cloud Storage
4
Firebase Remote Confic
ตัวช่วยอัพเดตคอนฟิกของแอพ สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ในแอพจากระยะไกล (เช่น เกมที่อยากปรับสมดุลของเกมตลอดเวลา) สามารถใช้ร่วมกับ Firebase Analytics เพื่อกำหนดผู้ใช้งานแยกเป็นกลุ่มๆ ได้

## Slide 4: Firebase มีบริการอะไรให้บ้าง..
5
Firebase Crash Reporting
ตัวรายงานการแครชของแอพ รองรับทั้ง iOS และ Android
6
Firebase Test Lab for Android
บริการทดสอบแอพบนฮาร์ดแวร์จริง
7
Firebase Notifications
8
Firebase Dynamic Links
Firebase Notifications เป็นคอนโซลสำหรับนักพัฒนา เพื่อยิงข้อความผ่าน FCM ไปยังผู้ใช้ สำหรับโปรโมทหรือกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาเปิดแอพของเรา (เช่น แจกของในเกม)
Firebase Dynamic Links บริการ URL กลางที่สามารถชี้ทางไปยังเพจต่างๆ แปรผันตามอุปกรณ์หรือคุณสมบัติของผู้ใช้ (เช่น แต่ละประเทศกดลิงก์เดียวกัน เข้าคนละเพจกัน)

## Slide 5: Firebase มีบริการอะไรให้บ้าง..
9
Firebase Invites
ระบบเชิญเพื่อนมาใช้แอพ มีฟีเจอร์ referral คนชวนได้สิทธิประโยชน์
10
Firebase App Indexing
เปลี่ยนชื่อมาจาก Google App Indexing ที่ช่วยให้ Google Search ค้นเจอเนื้อหาภายในแอพ

## Slide 6: ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานFirebase
ขั้นตอนเเรก เข้าไปที่หน้าเว็บไซด์ https://firebase.google.com/

## Slide 7
Sigin ให้เรียบร้อย เเล้วเข้าไปที่ Go to console
ต่อไปจะเป็นการสร้าง Project กัน พร้อมรึยังไปกันเลย………

## Slide 8
คลิกเลือกที่ปุ่ม Add PROJECT จะมีหน้าจอเด้งมาให้กรอก Project Name และเลือก Country/Region เราก็เลือกตามใจ จากนั้นกดปุ่ม CREATE PROJECT

## Slide 9: หลังจาก Add PROJECT แล้ว ก็จะได้หน้า console ของ Project ที่เราสร้างไปเย้!!!!!!!!

## Slide 10: การเชื่อมต่อ Arduino ESpino 32 เข้ากับ Firebase

## Slide 11: การเชื่อมต่อ Arduino กับ Firebase เข้าด้วยกัน โดยมี WiFi เเละการเข้ารหัส เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน

## Slide 12: Firebase เราจะมาเริ่มทำส่วนของ Firebase กันก่อน เข้ามาที่หน้า Console ของเรา เลือกที่ Database จากนั้นในคลิ๊กที่ Create database

## Slide 13: Firebase เมื่อคลิ๊กที่ Create database เเล้วจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมา เข้ามาที่หน้า Console ของเรา เลือกที่ Database จากนั้นในคลิ๊กที่ Create database ส่วนที่1 ให้เลือก Start in test mode เเล้วกด Next ส่วนที่2 ให้เลือก Location เป็น asia-east2 จากนั้นให้กด Done

## Slide 14: Firebase เป็นอันเสร็จเรียบร้อย จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้

## Slide 15: Database ที่มีให้ใช้โดยมีด้วยกัน 2เเบบ คือ Cloud Firestore (CFS) คือ คือ บริการฐานข้อมูลแบบ NoSql ที่จัดเก็บในรูปแบบ document Realtime database (RDB) คือ คือบริการฐานข้อมูลแบบ NoSql ที่จัดเก็บในรูปแบบ JSON ซึ่งเราจะใช้ RDB ในการ SET ค่าเพื่อเชื่อมต่อกับ Arduino ESpino32 Firebase

## Slide 16: Firebase
ให้เลือกตรงกรอบสีเเดง เลือกเป็นRealtime database เเล้วจะขึ้นรูปหน้าตาเเบบนี้

## Slide 17: Firebase
ซึ่ง Realtime database จะเป็นข้อมูขเเบบ Tree ซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นPCเราโดยข้างในจะมีโฟลเดอร์ย่อยๆ เเบ่งออกเป็นหลายๆส่วน ซึ่งในโฟลเดอร์นั้นจะมีข้อมูลที่ เเตกต่างออกไป

## Slide 18: Firebase
คลิ๊กไปที่ Rules เเล้ว เเก้ตามนี้นะครับ

## Slide 19: Firebase
ต่อไปเราจะมาดู รหัส ที่เราจะไว้ใช้เชื่อมต่อกับ Arduinoกัน
เข้าไปที่ Project settings เเละเลือก ที่ Service accounts เลือกที่ Database secrets เราจะใช้ secret ในการเชื่อมต่อ ซึ่งมันจะปิดไว้ให้ กดShow เพื่อให้ secret มันเเสดง
จบการ Set ฝั่งFirebase

## Slide 20: Arduino
ต่อไปจะเป็นการ Set ฝั่งทาง Arduino กันบ้าง มาเริ่มกันเลย..
โดยที่เราจะต้อง Add Library ของ Firebase ก่อน
ตามลิ้งนี้ https://github.com/sathitSAPMEK/Library-Firebase ไป Download หรือ colne ก็ได้
จะได้ไฟล์ .Zip ตามนี้
ลง Library ทั้ง 3 ให้เรียบร้อย
เมื่อลงเสร็จเเล้ว เข้ามาสู่การcode โดยเข้ามาที่ Arduino IDE

## Slide 21: Arduino
เข้าไปที่ file > Examples > Firebase ESP32 Client >คลิ๊กที่ Basic

## Slide 22: Arduino
ใน Basic จะเป็นการใช้งาน ในการเชื่อมต่อ wifi เเละ การเชื่อมต่อกับ Firebase
(ซึ่งจะค่อนข้าง งง 555+) ตัวอย่างบางส่วน

## Slide 23: Arduino
ลิ้งสำหรับ Firebase เข้าไปโหลด: https://github.com/sathitSAPMEK/Library_Firebase-Functions_Firebase-Code_Firebase
ซึ่งพี่ได้นำโค๊ดจาก Basic นำส่วนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ Firebase มาไว้แล้วตามรูปที่ต่อจากนี้ไป

## Slide 24: Arduino

## Slide 25: Arduino
ต่อไปจะเป็นการ อธิบาย Function ในการรับส่งข้อมูล กับ Firebase
Function หลักๆของ Firebase มี 3 Function คือ
Set คือ การเพิ่มข้อมูลลงใน Firebase เเบบ(update)
get คือ การรับข้อมูลจาก Firebase
Push คือ การเพิ่มข้อมูลลงใน Firebase เเบบSerial Monitor
Function get
// -------- Start of get --------
int number = Firebase.getInt(firebaseData,"/number");
float temp = Firebase.getFloat(firebaseData,"/temp");
String name = Firebase.getString(firebaseData,"/name");
bool online = Firebase.getBool(firebaseData,"isOnline");
JsonObject list = Firebase.get(firebaseData,"list");
firebaseData.stringData()
// --------- END of get ---------

## Slide 26: Arduino
Function set
// -------- Start of set --------
Firebase.setInt(firebaseData"/number", 10);
Firebase.setFloat(firebaseData"/temp", 20.25);
Firebase.setString(firebaseData"/name", "IOXhop");
Firebase.setBool(firebaseData"isOnline", true);
JsonObject& objectList = StaticJsonBuffer<200>().createObject();
object1["autoSave"] = true;
Firebase.set(firebaseData"config", objectList);
// --------- END of set ---------

## Slide 27: Arduino
Function push
// -------- Start of push --------
Firebase.pushInt(firebaseData"/list-number", 10);
Firebase.pushFloat(firebaseData"/list-temp", 20.25);
Firebase.pushString(firebaseData"/list-name", "IOXhop");
Firebase.pushBool(firebaseData"list-isOnline", true);
JsonObject& objectList = StaticJsonBuffer<200>().createObject();
object1["autoSave"] = true;
Firebase.set(firebaseData"list-config", objectList);
// -------- END of push --------

## Slide 28
END

## Slide 29: Quiz 1. นำค่าของ DHT11 ขึ้น Firebase เเบบ Serial Monitor (5 poin) 2. เปิด,ปิด LED ผ่าน Firebase (5 poin)